刑警支队反诈骗指挥中心LED大屏项目

征求意见函（采购需求公示）

致相关采购当事人：

我中心受青岛市公安局委托将对刑警支队反诈骗指挥中心LED大屏项目实施政府采购。为了保障政府采购各方当事人的合法权益及采购程序的公开、公平、公正性，现将采购人提供的采购需求原文转发（详见政府采购项目需求方案附件），广泛征求各方意见，诚请相关采购当事人依法提出采购需求书中存在的问题。我中心将提出的意见及时转交采购人，并请采购人依据相关法律法规完善采购需求。征求意见时间自2021年7月29日至2021年8月2日。

采购当事人提出的意见函应当符合以下条件：

1、在征求意见有效期内提出，并以加盖公章的书面原件方式送达我中心，同时将意见函电子版发送我中心邮箱。逾期送达、匿名送达以及其他不符合上述条件的意见函件我中心不予受理。

2、对于项目整体需求不满足三个品牌产品或三家供应商的，需求中个别条款的描述具有倾向性或排斥性提出意见的，采购当事人应明确指出可能涉及的品牌或供应商。

3、意见函件应注明联系人的联系方式。

感谢您的参与。

征求意见受理时限：三个工作日。

联系电话：66209837。

邮箱地址：qdsjicai@163.com。

青岛市政务服务和公共资源交易中心

2021年7月28日

附：

项目采购需求供应商意见函

采购人 ：

项目采购需求，现提出意见如下：

□资质要求具有倾向性（详见附件）。

□技术需求具有倾向性（详见附件）。

单位名称：（加盖公章）

联系人：

联系电话：

年  月   日

附件：对        项目采购需求的详细意见

政府采购项目需求方案

采购单位：青岛市公安局

采购代理机构：青岛市政务服务和公共资源交易中心

项目名称：刑警支队反诈骗指挥中心LED大屏项目

编制时间：2021年7月28日

### 1.项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，成交供应商供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3供应商应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内成交供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需采购进口产品的，应在采购活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可采购进口产品，否则采购人不得采购进口产品，供应商不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

### 采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与报价。

### 2.采购产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）

| 序号 | 产品名称 | 规格/参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、指挥中心LED大屏 |  |  |
| 1 | ●小间距LED显示屏（主屏） | 1.★本次项目设计尺寸：点间距≤1.25mm；大屏幕净尺寸：宽度≥11.4m，高度≥2.7m ；屏幕分辨率: ≥9120列×2160行；显示尺寸长宽均不得小于规定尺寸且误差不超过2%； 2.灯芯波长误差≤±1nm，亮度误差≤5%以内； 3.PCB设计：灯驱合一，多层电路板设计，PCB焊盘采用沉金工艺处理； 4.水平视角：≥175°，垂直视角：≥175°，支持通过配套软件0-100%无级调节（手动/自动/软件）； 5.对比度：≥15000:1，色度均与性：≤±0.0003Cx，Cy之内（校正后），平均无故障时间：≥100000小时； 6.色温：2000-10000K（可调）； 7.低亮高灰：0-100%亮度时，12-16bits任意灰度设置； 8.刷新率：≥3840Hz，支持通过配套软件调节刷新率； 9.箱体结构:为保证产品稳定性，所投产品必须采用原厂压铸铝箱体，不接受非同一品牌组装箱体产品，防尘、静音设计； 10.箱体平整度：≤0.08mm，箱体间缝隙：≤0.1mm，模组间相对错位值：≤0.1%； ★11.产品具有抗电磁干扰和电磁兼容能力，符合Class B要求； | ㎡ | 30.78 |
| 2 | 小间距LED显示屏（左侧耳屏） | 1.★本次项目设计尺寸：点间距＜1.57mm；大屏幕净尺寸：宽度≥2.4m，高度≥1.68m；屏幕分辨率:不小于1536列×1080行；显示尺寸长宽均不得小于规定尺寸且误差不超过2%； 2. 灯芯波长误差≤±1nm，亮度误差≤5%以内； 3.PCB设计：灯驱合一，多层电路板设计，PCB焊盘采用沉金工艺处理； 4.水平视角：≥175°，垂直视角：≥175°，支持通过配套软件0-100%无级调节（手动/自动/软件）； 5.对比度：≥15000:1，色度均与性：≤±0.0003Cx，Cy之内（校正后），平均无故障时间：≥100000小时； 6.色温：2000-10000K（可调）； 7.低亮高灰：0-100%亮度时，12-16bits任意灰度设置； 8.刷新率：≥3840Hz，支持通过配套软件调节刷新率； 9.箱体结构:为保证产品稳定性，所投产品必须采用原厂压铸铝箱体，不接受非同一品牌组装箱体产品，防尘、静音设计； 10.箱体平整度：≤0.08mm，箱体间缝隙：≤0.1mm，模组间相对错位值：≤0.1%； 11.★产品具有抗电磁干扰和电磁兼容能力，符合Class B要求； 12.★为保证产品一致性和兼容性，要求与小间距LED显示屏（主屏）同一品牌 | ㎡ | 4.032 |
| 3 | 小间距LED显示屏（右侧耳屏） | 1.★本次项目设计尺寸：点间距＜1.57mm；大屏幕净尺寸：宽度≥2.4m，高度≥1.68m；屏幕分辨率:不小于1536列×1080行；显示尺寸长宽均不得小于规定尺寸且误差不超过2%； 2. 灯芯波长误差≤±1nm，亮度误差≤5%以内； 3.PCB设计：灯驱合一，多层电路板设计，PCB焊盘采用沉金工艺处理； 4.水平视角：≥175°，垂直视角：≥175°，支持通过配套软件0-100%无级调节（手动/自动/软件）； 5.对比度：≥15000:1，色度均与性：≤±0.0003Cx，Cy之内（校正后），平均无故障时间：≥100000小时； 6.色温：2000-10000K（可调）； 7.低亮高灰：0-100%亮度时，12-16bits任意灰度设置； 8.刷新率：≥3840Hz，支持通过配套软件调节刷新率； 9.箱体结构:为保证产品稳定性，所投产品必须采用原厂压铸铝箱体，不接受非同一品牌组装箱体产品，防尘、静音设计； 10.箱体平整度：≤0.08mm，箱体间缝隙：≤0.1mm，模组间相对错位值：≤0.1%； 11.★产品具有抗电磁干扰和电磁兼容能力，符合Class B要求； 12.★为保证产品一致性和兼容性，要求与小间距LED显示屏（主屏）同一品牌 | ㎡ | 4.032 |
| 4 | 发送卡 | 支持输入信号热备份功能、与屏体分体设计，故障快速更换，无需拆屏，无需分配器支持1920*1080像素显示，无需交换机实现屏体控制； 单台屏体控制器支持； 输入：输入：1*HDMI，1*DVI，支持互为主备设计； 输出：4*RJ45； 与屏体独立式设计； 单网线同时传输显示信号及屏体调节； 支持100米长距离传输； ★为保证产品一致性和兼容性，要求与小间距LED显示屏（主屏）同一品牌 | 张 | 12 |
| 5 | 分布式 高清信号采集盒 | 1. 具备多种不同接口类型可供选择，包括：SDI，DVI 和 HDMI。 2. 支持3840x2160P@30Hz，1920x1200@60Hz、1920x1080P@60Hz等分辨率的采集和编码，并可向下兼容常见分辨率。 3. 单个输入节点具有1路视频输入，1路本地视频环出；1路3.5mm模拟音频输入，1路3.5mm模拟音频环出，1路3.5mm反向模拟音频输出。 4. ★信号源由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出。编码端至解码端，图像延时≤17ms。 5. 支持HDCP标准，当具有HDCP加密的视频输入设备时，系统依然可以正常输入输出视频、音频等信号。 6. ★可适应多种带宽环境，1080P@60Hz视频可使用512Kbps带宽进行传输。 7. 支持数据及信号的无限转发，在同一系统网络中可任意复制调用。 8. 单个输入节点可同时支持嵌入式音频编码传输和模拟音频编码传输。 9. 支持音频独立传输。在没有视频信号接入的情况下，3.5mm模拟音频信号可正常编码传输。 10. 输入节点可自适应多种标准分辨率视频信号采集，并支持自定义分辨率EDID导入，以适应非标显示设备的特殊应用。使编码分辨率与视频接入分辨率保持一致。 11. 支持1路USB信号接入。输入节点可通过USB线连接输入节点和信号源主机，通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制。 12. 可配合输出节点实现坐席与远端电脑主机的USB数据透传，可支持U盘、Ukey、CA认证、移动硬盘、移动光驱等USB外设的使用。 13. 支持远程开关机功能。配合输出节点，可实现坐席对远端电脑的开关机管理。 14. 支持字符叠加功能，可将自定义文字、系统时间叠加在信号源进行显示。用户可对文字大小、字体、颜色、位置等进行手动调整。 15. 支持信号源预览功能，可通过上位机软件可对信号源进行实时预览显示。 16. 支持前面板IP地址显示，可快速查看设备IP地址信息。 | 台 | 12 |
| 6 | 分布式 4K输入采集盒 | 1. 具备多种不同接口类型可供选择，包括：4K HDMI。 2. 支持3840x2160P@30Hz，分辨率的采集和编码，并可向下兼容常见分辨率。 3. 单个输入节点具有1路视频输入，1路本地视频环出；1路3.5mm模拟音频输入，1路3.5mm模拟音频环出，1路3.5mm反向模拟音频输出。 4. ★信号源由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出。编码端至解码端，图像延时≤17ms。 5. 支持HDCP标准，当具有HDCP加密的视频输入设备时，系统依然可以正常输入输出视频、音频等信号。 6. ★可适应多种带宽环境，1080P@60Hz视频可使用512Kbps带宽进行传输。 7. 支持数据及信号的无限转发，在同一系统网络中可任意复制调用。 8. 单个输入节点可同时支持嵌入式音频编码传输和模拟音频编码传输。 9. 支持音频独立传输。在没有视频信号接入的情况下，3.5mm模拟音频信号可正常编码传输。 10. 输入节点可自适应多种标准分辨率视频信号采集，并支持自定义分辨率EDID导入，以适应非标显示设备的特殊应用。使编码分辨率与视频接入分辨率保持一致。 11. 支持1路USB信号接入。输入节点可通过USB线连接输入节点和信号源主机，通过坐席输出节点连接的键盘、鼠标对信号源主机进行远程实时控制。 12. 可配合输出节点实现坐席与远端电脑主机的USB数据透传，可支持U盘、Ukey、CA认证、移动硬盘、移动光驱等USB外设的使用。 13. 支持远程开关机功能。配合输出节点，可实现坐席对远端电脑的开关机管理。 14. 支持字符叠加功能，可将自定义文字、系统时间叠加在信号源进行显示。用户可对文字大小、字体、颜色、位置等进行手动调整。 15. 支持信号源预览功能，可通过上位机软件可对信号源进行实时预览显示。 16. 支持前面板IP地址显示，可快速查看设备IP地址信息。 17. ★符合GB/T17618-2015标准规定静电放电抗扰度和射频电磁场辐射抗扰度要求。 | 台 | 2 |
| 7 | 指挥中心-分布式LED拼接输出盒 | 1. 具备多种不同接口类型可供选择，包括：DVI，HDMI。 2. 支持3840x2160P@30Hz，1920x1200@60Hz、1920x1080P@60Hz等多种分辨率解码与输出，并向下兼容常见分辨率。 3. 单个输出节点具有1路视频输出；1路3.5mm模拟音频输出，1路3.5mm反向模拟音频输入。 4. ★信号源由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出。编码端至解码端，图像延时≤17ms。 5. 支持视频无缝切换，视频切换无黑场、无闪屏、无画面静止等中间过度状态。 6. 支持标准格式的H.264 & H.265视频解码， 7. ★拼接大屏支持实时帧同步，屏组内任意两个拼接节点之间的帧同步信号差异在25μs以内。 | 台 | 12 |
| 8 | 智能高清视频会议终端 | 1、基于DSP芯片硬件设计，摄像头与主机分体式结构，支持会议速率最大可达6M； 2、具备自动配置、视频网络管理和安全的NAT/ 防火墙穿越机制，智能视频终端不论是部署在互联网上还是部署在与高清MCU不同网络的网络环境下，在不需要IP地址的情况下均可实现既插即用的快速部署且实现全网通讯录自动同步、通讯录实时状态显示，部署完成后还可被其它智能视频终端呼叫而自动接听进入多方视频会商，； 3、支持接收、发送双向均实现60帧1080P高清，并向下兼容1080P30帧、720P60、480P、360P； 4、支持H.263、H.264、H.264HP、H.264SVC等视频编码功能； 5、支持ITU-T G.711、AAC-LC、G.722、G.722.1、以及G.722.1 Annex C等宽频率语音编码协议； 6、具备2路HDMI／DVI数字高清视频输入物理接口和2路HDMI／DVI数字高清视频输出物理接口，提供背板截图； 7、支持同时输入2路高清摄像头画面，两路摄像头均可同时达到30帧动态1080P ； 8、支持同时输出两路1080P30帧视频画面：一路显示远端会场画面，另一路强制显示本地画面；或一路为主流画面另一路为第二路视频流画面。也可同时显示远端会场画面； 9、支持FECC远端镜头遥控功能； 10、视频终端界面上的通讯录为后台自动推送，并能实时显示各个账户终端的在线状态（可用、离线、掉线、忙等状态）； 11、支持分布式云视频资源处理模式，任何会场均具备通过终端遥控器以本地会场为中心召集任意多个（至少不小于8方1080P30幀高清）、任意对象的其它高清视频终端进行多方高清视频会议、即时工作会商的功能且效果可达双向1080P，被邀请的硬件、软件视频终端均可自动接听加入会议，实现突发情况的快速应急视频调度指挥或多点工作视频会商； 12、硬件视频终端的注册账户可同时注册到计算机、Pad、Phone等终端设备上，一旦该账户被呼叫所有注册该账户的硬件、软件视频终端均同时振铃，任何其一设备接听后其它基于同一账户的视频终端不再振铃； 13、支持来宾邀请功能，通过智能视频终端账户关联的邮件，可以邀请任意对象的外单位人员进行多方视频会商，被邀请人收到邮件后仅点击网络连接下载免费的客户端且不需要注册账户即可进行双向视频会诊并可同时共享PPT等文档； 15、能实现与青岛刑警支队现有多点控制单元进行有效对接。 16、为便于设备部署和后续维护，每个会场配置一套数字拾音、噪声抑止、数字调音、数字扩声和音箱硬件一体化结构设备，提供设备实物图片、具体功能说明； 16.1、部署简单，操作快捷，与视频编码器主机有线连接，POE供电； 16.2、数字拾音、数字调音和噪声抑制功能实现360°全向数字麦克风拾音功能，有效拾音半径不小于10米，最佳拾音半径不小于6米，支持多设备串联、并联使用，同时具备背景噪声过滤功能和抗手机通话干扰功能，具备调节音量大小和静音功能，至少支持22KHz音频效果； 16.3、配置数字功放和高保真数字音响，满足80平米左右的会议室扬声的需要，具备数字扩声、噪声抑制功能，频谱峰值限制在不失真的情况下防止扬声器削峰，没有嘶鸣声，可以根据需要简单操作调整音量大小； 16.4、频谱峰值限制在不失真的情况下防止扬声器削峰，完全避免会场拾音与扬声设备之间的二次环回自激、回声现象。 16.5、配置至少5英寸16:9彩色液晶屏，防划痕，图形化功能按钮，操作灵敏； 17、通过液晶触摸屏触摸点击操作，可以邀请其它终端参加会议并组建多点交互式会议、挂断参会终端、控制声音大小、双流发送操作、实现会场静音和静画操作； 18、具备调节本端摄像头焦距和云台转动、调节远端摄像头焦距和云台转动、实现镜头预设位置快速切换等功能； 19、可实时显示视频终端传输网络的网络质量、传输带宽、故障情况等； 20、通过网线或专用线缆联接（非无线连接），可实现故障实时报警图标提醒。 | 套 | 2 |
| 9 | 高清视频会议摄像机 | 1、高速智能PTZ云台，至少10倍光学变焦，预设位不少于10个，f=4.7 mm～47mm，提供通用输入交流电源（AC110V-AC220V;）； 2、支持分辨率：1920x1080/1280x720,格式16:9； 3、HDMI/SDI/HDBaseT接口视频格式:1080P60/50/30/25/59.94/29.97;1080160/50/59.94;720P60/50/30/25/59.94/29.97； 4、快门速度：1/30、1/50 (50Hz)、1/60、1/100(50Hz)、1/120秒； 5、光圈系数：F1.6 - F3.0 低照度：0.5Lux(F1.8,AGC ON) 6、具备至少一个高清HDMI或DVI接口(1080p/720p)，图像一键实现翻转，适用于吊顶安装。 | 台 | 1 |
| 10 | 视频会议-分布式矩阵输出盒 | 1. 具备多种不同接口类型可供选择，包括：DVI，HDMI。 2. 支持3840x2160P@30Hz，1920x1200@60Hz、1920x1080P@60Hz等多种分辨率解码与输出，并向下兼容常见分辨率。 3. 单个输出节点具有1路视频输出；1路3.5mm模拟音频输出，1路3.5mm反向模拟音频输入。 ★4. 信号源由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出。编码端至解码端，图像延时≤17ms。 5. 支持视频无缝切换，视频切换无黑场、无闪屏、无画面静止等中间过度状态。 6. 支持标准格式的H.264 & H.265视频解码， | 台 | 2 |
| 11 | 可视化中央控制主机 | 支持2路带供电T-NET总线信号管理，支持1路Ethernet接口，支持1路红外仿真输出接口，支持1路红外学习接口 2、支持8路可自定义的I/O输入输出或红外输出，支持红外调制信号发送 3、设备需具备4路触点，每路触点安装的继电器规格为支持30V/1A DC，125V/0.5A AC负载 4、设备需具备端口复用功能，支持8路可自定义协议的串口，可配置RS-232、RS-485、DMX512协议，第一第五路支持24V供电输出 5、设备编程方式支持自定义宏、可编辑宏、可导入或导出宏，支持图形化和语句式编程，具备时间轴、多线程时间编辑功能，支持操控屏直接编程，用户可自行编辑按键形式及按键的执行联动操作内容 6、设备可建立自有的红外代码数据库，或下载最新的红外代码库，可实现一键发双代码等红外逻辑控制 7、 设备需支持多平台控制。支持Android、IOS、Windows三平台同时控制，主机支持一机多屏、一屏多机、多屏多机等对接方式 8、 设备应支持双机备份功能，当主控主机出现网络通讯中断或停机时，备份主机自动启动并接管系统，保证系统正常运行 | 台 | 1 |
| 12 | 可视化交互平台 | 1. ★无缝对接市局显示控制平台，平滑接入，统一管控。 2.支持包括大屏管理、矩阵切换、视频点播、音频控制、音频切换、中央控制等功能，采用“所见即所得”的直观控制方式，帮助用户快速、精准地调用、显示、控制音视频信号源与中控设备； 2. 支持页面自定义编辑，可贴合用户的需求和使用习惯设计界面的布局与按钮的排列； 3. 支持界面风格自定义，可以根据用户需求定制界面风格，全部按钮、高级组件的样式、背景图片均可任意定制，更加贴合用户使用需求和喜好，给用户更好的个性化体验； 4. 支持离线编辑界面，可完全在离线状态下在任意终端编辑界面，并通过拷贝的方式将编辑好的工程进行导入，即可正常使用； 5. 支持多点触控，既可通过拖拽实现开窗、窗口移动、关闭窗口，也可通过双指的滑动实现窗口缩放； 6. 支持KVM控制，可配合终端或软件实现控制计算机的内容，进行包括文档编辑、PPT放映等操作； 7. 支持摄像机云台控制。可通过滑动方式实现云台8个方向的转动；也可通过弹窗中的按钮实现云台8个方向的转动、调整镜头变倍、调节光圈以及调用预置位； 8. ★支持事件管理，可在对应日期建立事件，从而实现在指定日期执行预案切换、屏幕开关等命令，支持按周期重复执行事件，并可手动触发事件； 9. 支持中控管理功能，可配合中控实现电源的开关，屏幕的打开与关闭，灯光开关以及亮度调节，窗帘的打开与关闭等功能； 10. 支持与音频处理器对接，实现音频控制与音频切换。可调节音量大小、进行静音控制，以及获取电平值的实时反馈。 11.平台包含2台无线控制终端，二合一平板电脑/笔记本电脑，10.5英寸 4G+64G。 | 套 | 1 |
| 13 | 48口交换机 | 48口交换机 三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率144Mpps，48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持云平台统一管理。 | 台 | 3 |
| 14 | 配电系统 | ★本次项目配置功率：≥30KW，380V 三相五线输入，220V输出，配置6个回路，采用优质断路器和空气开关； 远程控制功能：配置PLC控制器，支持通过网络远程控制和智能化管理，支持远程上电和断电，支持定时开关屏体； ★为保证产品一致性和兼容性，要求与小间距LED显示屏（主屏）同一品牌 | 台 | 1 |
| 15 | 钢结构与边框 | 1、安装结构需保证LED显示屏的整体均匀平滑，结构便于安装和调试； 2、支架颜色、质感、支撑结构需与项目的整体风格一致； 3、为保障显示屏的整体平整度及避免钢结构日久变形，需提供安装、调试； | 平方 | 38.88 |
| 16 | 主电电缆 | RJV5*10，预估140米左右 | 批 | 1 |
| 17 | 线缆 | 网线600米、VGA线20米、HDMI20米根、DVI线5米等传输线材。 | 批 | 1 |
| 18 | 辅材 | 本系统设备安装实施所需管件、接头、插排、绝缘胶带、扎带等 | 批 | 1 |
| 19 | 安装调试 | 对液晶拼接屏、配套控制系统、配套框架、配套线缆等安装调试及线缆敷设 | 套 | 1 |
|  | 二、视频会议室LED大屏 |  |
| 1 | 小间距LED显示屏 | 1.★本次项目设计尺寸：点间距＜1.57mm；大屏幕净尺寸：宽度≥5.4m，高度≥1.6875m ；屏幕分辨率: ≥3456列×1080行；显示尺寸长宽均不得小于规定尺寸且误差不超过2%； 2.灯芯波长误差≤±1nm，亮度误差≤5%以内； 3.PCB设计：灯驱合一，多层电路板设计，PCB焊盘采用沉金工艺处理； 4.水平视角：≥175°，垂直视角：≥175°，支持通过配套软件0-100%无级调节（手动/自动/软件）； 5.对比度：≥15000:1，色度均与性：≤±0.0003Cx，Cy之内（校正后），平均无故障时间：≥100000小时； 6.色温：2000-10000K（可调）； 7.低亮高灰：0-100%亮度时，12-16bits任意灰度设置； 8.刷新率：≥3840Hz，支持通过配套软件调节刷新率； 9.箱体结构:为保证产品稳定性，所投产品必须采用原厂压铸铝箱体，不接受非同一品牌组装箱体产品，防尘、静音设计； 10.箱体平整度：≤0.08mm，箱体间缝隙：≤0.1mm，模组间相对错位值：≤0.1%； 11.★产品具有抗电磁干扰和电磁兼容能力，符合Class B要求； 12.★为保证产品一致性和兼容性，要求与小间距LED显示屏（主屏）同一品牌 | ㎡ | 9.1125 |
| 2 | 发送卡 | 支持输入信号热备份功能、与屏体分体设计，故障快速更换，无需拆屏，无需分配器支持1920*1080像素显示，无需交换机实现屏体控制； 单台屏体控制器支持； 输入：输入：1*HDMI，1*DVI，支持互为主备设计； 输出：4*RJ45； 与屏体独立式设计； 单网线同时传输显示信号及屏体调节； 支持传输距离：≥100米长距离传输； ★为保证产品一致性和兼容性，要求与小间距LED显示屏（主屏）同一品牌 | 张 | 2 |
| 3 | 视频调度室-分布式LED拼接输出盒 | 1. 具备多种不同接口类型可供选择，包括：DVI，HDMI。 2.分布式HDMI1.3输出节点，1920X1080@60，H.265/H.264。网络输入，HDMI1.3输出，音频输出，反向音频输入，各一路。 3.支持红外，RS232/485，带前面板 4. ★信号源由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出。编码端至解码端，图像延时≤17ms。 5. 支持视频无缝切换，视频切换无黑场、无闪屏、无画面静止等中间过度状态。 6. 支持标准格式的H.264 & H.265视频解码， 7. ★拼接大屏支持实时帧同步，屏组内任意两个拼接节点之间的帧同步信号差异在25μs以内。 | 台 | 2 |
| 4 | 配电系统 | ★本次项目配置功率：≥10KW，380V 三相五线输入，220V输出，配置3个回路，采用优质断路器和空气开关； 远程控制功能：配置PLC控制器，支持通过网络远程控制和智能化管理，支持远程上电和断电，支持定时开关屏体； ★为保证产品一致性和兼容性，要求与小间距LED显示屏（主屏）同一品牌 | 台 | 1 |
| 5 | 钢结构与边框 | 1、安装结构需保证LED显示屏的整体均匀平滑，结构便于安装和调试； 2、支架颜色、质感、支撑结构需与项目的整体风格一致； 3、为保障显示屏的整体平整度及避免钢结构日久变形，需提供安装、调试； | 平方 | 9.1125 |
| 6 | 1.2米机柜 | （设备为甲供，需含安装、运输、调试相关费用）安装发送卡、拼接控制器、视频处理器等设备。 | 批 | 1 |
| 7 | 辅材 | 本系统设备安装实施所需管件、接头、插排、绝缘胶带、扎带等 | 批 | 1 |
| 8 | 安装调试费 | 对液晶拼接屏、配套控制系统、配套框架、配套线缆等安装调试及线缆敷设 | 套 | 1 |
|  | 三、110控制室LED大屏 |  |
| 1 | 小间距LED显示屏 | 1.★本次项目设计尺寸：点间距≤1.25mm；大屏幕净尺寸：宽度≥6m，高度≥1.6875m ；屏幕分辨率: ≥4800列×1350行；显示尺寸长宽均不得小于规定尺寸且误差不超过2%； 2.灯芯波长误差≤±1nm，亮度误差≤5%以内； 3.PCB设计：灯驱合一，多层电路板设计，PCB焊盘采用沉金工艺处理； 4.水平视角：≥175°，垂直视角：≥175°，支持通过配套软件0-100%无级调节（手动/自动/软件）； 5.对比度：≥15000:1，色度均与性：≤±0.0003Cx，Cy之内（校正后），平均无故障时间：≥100000小时； 6.色温：2000-10000K（可调）； 7.低亮高灰：0-100%亮度时，12-16bits任意灰度设置； 8.刷新率：≥3840Hz，支持通过配套软件调节刷新率； 9.箱体结构:为保证产品稳定性，所投产品必须采用原厂压铸铝箱体，不接受非同一品牌组装箱体产品，防尘、静音设计； 10.箱体平整度：≤0.08mm，箱体间缝隙：≤0.1mm，模组间相对错位值：≤0.1%； 11.★产品具有抗电磁干扰和电磁兼容能力，符合Class B要求； 12.★为保证产品一致性和兼容性，要求与小间距LED显示屏（主屏）同一品牌 | 平方 | 10.125 |
| 2 | 发送卡 | 支持输入信号热备份功能、与屏体分体设计，故障快速更换，无需拆屏，无需分配器支持1920*1080像素显示，无需交换机实现屏体控制； 单台屏体控制器支持； 输入：输入：1*HDMI，1*DVI，支持互为主备设计； 输出：4*RJ45； 与屏体独立式设计； 单网线同时传输显示信号及屏体调节； 传输距离：≥传输距离：≥100米长距离传输； ★为保证产品一致性和兼容性，要求与小间距LED显示屏（主屏）同一品牌 | 张 | 6 |
| 3 | 110控制室LED -分布式LED拼接输出盒 | 1. 具备多种不同接口类型可供选择，包括：DVI，HDMI。 2. 支持3840x2160P@30Hz，1920x1200@60Hz、1920x1080P@60Hz等多种分辨率解码与输出，并向下兼容常见分辨率。 3. 单个输出节点具有1路视频输出；1路3.5mm模拟音频输出，1路3.5mm反向模拟音频输入。 4. ★信号源由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出。编码端至解码端，图像延时≤17ms。 5. 支持视频无缝切换，视频切换无黑场、无闪屏、无画面静止等中间过度状态。 6. 支持标准格式的H.264 & H.265视频解码， 7. ★拼接大屏支持实时帧同步，屏组内任意两个拼接节点之间的帧同步信号差异在25μs以内。 | 台 | 6 |
| 4 | 配电系统 | ★本次项目配置功率：≥10KW，380V 三相五线输入，220V输出，配置3个回路，采用优质断路器和空气开关； 远程控制功能：配置PLC控制器，支持通过网络远程控制和智能化管理，支持远程上电和断电，支持定时开关屏体； ★为保证产品一致性和兼容性，要求与小间距LED显示屏（主屏）同一品牌 | 台 | 1 |
| 5 | 钢结构与边框 | 1、安装结构需保证LED显示屏的整体均匀平滑，结构便于安装和调试； 2、支架颜色、质感、支撑结构需与项目的整体风格一致； 3、为保障显示屏的整体平整度及避免钢结构日久变形，需提供安装、调试； | 平方 | 10.125 |
| 6 | 1.2米机柜 | （设备为甲供，需含安装、运输、调试相关费用）安装发送卡、拼接控制器、视频处理器等设备。 | 批 | 1 |
| 7 | 辅材 | 本系统设备安装实施所需管件、接头、插排、绝缘胶带、扎带等 | 批 | 1 |
| 8 | 安装调试费 | 对液晶拼接屏、配套控制系统、配套框架、配套线缆等安装调试及线缆敷设 | 套 | 1 |

### 3.商务条件

3.1交货期：签订合同后50日内供货并安装完成。

3.2交货地点：招标人指定地点。

3.3付款方式

签订合同后30日内，招标人向中标人支付全额的30%预付款；货物交付后，经中标人安装、调试并经双方验收合格之日起招标人向中标人支付其余的65%；其余5%作为质保金，质保期满无质量问题后支付。

3.4验收

3.4.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与采购文件、响应文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。

3.4.2货物由成交供应商进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

3.5质量保证期

3.5.1质量保证期：自验收合格之日3年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

3.5.2 中标后，在签订合同前必须提供LED生产厂家三年原厂保修服务承诺函。

3.5.3质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果成交供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.6售后服务

3.6.1成交供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

3.6.2成交供应商在接到采购人通知1小时内做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

3.6.3成交供应商免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“▲”标注的产品为政府强制采购产品，政府强制采购产品是指财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购品目清单”中的政府强制采购节能产品。

带“※”标注的产品为供应商开标时需提供的样品，中标后供应商送至采购人指定地点封存。供应商提交的样品与投标文件不一致的，由供应商承担相关法律责任。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。

＊其他政策性规范性内容见下册（可登陆青岛市公共资源交易网下载查询，网址http://ggzy.qingdao.gov.cn），下册与本册具有同等法律效力。